产品简介：

充油式电暖器俗称电热油汀，是一种电热元件为热源，加热密封在散热器内的导热油，然后通过散热器外壳，扩散热量加热室内空气的电热取暖装置。

本取暖器具有款式新颖，质量可靠，安全方便，功能齐全，热效率高等特点。是一款广泛用于家庭，办公室等场所理想的取暖器。

性能特点：

- 采用特种导热油，不含多氯联苯，加热效果快，无异味，无噪音，无污染，没有挥发，可长期使用。

- 设有双位开关，可切换三种不同功率，用户可以根据室内温度和需要自由选择。

- 采用室温控制和过热保护，破坏性保护多道保险装置，使用更安全。

- 万向轮设计，360°自由转动，移动灵活方便。

使用注意事项：

- 在接通电源前，先把电源线从油汀储线盒上全部拉出，以防电线打折发热。

- 电暖器应放置平稳，请不要翻到或倾斜使用油汀

- 不要在易燃易爆气体的场所，以及有水淋地场所，有漏电或火星的场合下使用。

- 请勿将金属丝和棒等物体插入油汀的孔，缝隙之中。以防意外（特别注意小孩）

- 在使用时，产品距离周围墙壁或其他物体距离应在50cm及以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利空气的流通。

- 请不要将油汀与其他电器共用一个插座，以免电线过载而发生灾害。

- 请不要将衣物，毛巾等物品直接置于油汀体上，以免烧坏衣服等物品，并且造成机体变形，性能不良等故障。

- 在清洁油汀时，请先关机，并拔掉电源插头，待油汀冷却后再行清理。不要使用易燃易爆溶剂清洗本机。

- 如出现故障，请不要自行修理，应送指定维修点请专业人员修理。

- 长期不用，请关机并拔掉电源插头。

- 使用时，请不要频繁开关门窗，否则会影响使用效果。

- 脚轮板未安装时请勿使用，严禁倒置使用，不正常的使用会烧坏电器，并有可能引起电击和火灾的危险。

警告：

  - 油汀不得覆盖，不得直接安放在固定电源插座下面使用。

  - 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

  - 加热器覆盖或不正确放置会引起火灾，请不要覆盖和倒置使用。所以不得利用带自动接通电源程序器，定时器或其它不用来接通电源的装置来使用本加热器。

  - 本加热器不得在浴缸，喷头或游泳池四周使用。

  - 本加热器装有定量的特殊油，如修理时需要打开盛油容器，则该项工作仅有制造厂来完成。如果出现泄漏应与其制造厂售后服务代理商洽商。

  - 当油汀废弃时，要符合本国所在国油类排放的有关规定。

  - 电热油汀不宜由下列人员（包括儿童）使用，身体上感觉上或精神上有缺陷，或缺乏经验和知识者。除非他们得到对其安全负责的人关于该电器产品使用的监护或指导。

  - 儿童应当受到监护以确保其不会玩耍本产品。

使用方法：

- 本机设有三档开关，您可以根据需要选择。

- 使用前请确定电源插座额定电压为交流220V，额定功率不大于2200W的产品，插座的额定电流不小于10A（安培），额定功率大于2200W的产品，插座的额定电流不小于16A（安培），并具有安全接地装置，否则请更换插座。

- 使用时顺时针方向将温控器转至最大位置，此时室内温度会随着油汀的工作而逐渐升高。

- 在使用过程中，如感觉室内温度过高，此时可以调小温控或关掉一组加热元件。

- 使用过程中，本机会自动维持所设定的温度，当室内温度达到所设定的温度时，油汀会自动关闭，当室内温度低于所设定温度时，油汀会自动开启。

- 带跷板开关产品关闭跷板功率开关，指示灯随之熄灭。带旋转开关产品关闭旋转开关时指示灯常亮，此时为电源接通指示。

油汀脚板安装方法：

主要技术参数

| 产品型号 | 额定电压 | 额定频率 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C11-7 | 220V~ | 50Hz | 800W |
| C11-9 | 220V~ | 50Hz | 1000W |
| C32-9 | 220V~ | 50Hz | 1500W |
| C32-11 | 220V~ | 50Hz | 2000W |
| C32-13 | 220V~ | 50Hz | 2000W |
| C70-9 | 220V~ | 50Hz | 1500W |
| C70-11 | 220V~ | 50Hz | 2000W |
| C70-13 | 220V~ | 50Hz | 2000W |
| C29-9 | 220V~ | 50Hz | 1500W |
| C29-11 | 220V~ | 50Hz | 2000W |
| C29-13 | 220V~ | 50Hz | 2000W |

线路图：

产品使用说明书